## Slide 1
A cura di Annalisa D’Angella 5° Q Mercurio
I.T.C. “D. Bramante” – Pesaro (PU)

## Slide 2
Prefazione pag. 03
Breve storia Telecom Italia pag. 04
Non solo Telecom:
  Introduzione pag. 05
  ICT (Information Communication Technology) pag. 06
  Servizi di Internet pag. 15
Bibliografia pag. 23

## Slide 3
Sin dagli albori della storia umana l’uomo ha avvertito l’esigenza di comunicare. Tale comunicazione avveniva solamente tramite l’uso della voce e delle espressioni o gesti facciali. Nel corso dei secoli però, questo bisogno di comunicare crebbe sempre più e il semplice parlare solo con coloro che erano nelle immediate vicinanze non appagava tale necessità. Perciò l’uomo cominciò a sviluppare sistemi sempre più complessi per comunicare a distanza.
La grande svolta in questo campo si ebbe dal XIX secolo in poi con le progressive invenzioni del telegrafo, del telefono, della radio, della tv ecc… Contemporaneamente a questo strepitoso progresso furono costruiti i primi elaboratori elettronici (computer). Di conseguenza gran parte delle attività manuali venne automatizzata e perciò sorse l’esigenza di elaborare a distanza le informazioni. I vari reparti di un’azienda, dislocati sul territorio internazionale, dovevano riuscire a cooperare tra loro o ad interagire con reparti di altre aziende.
Tutto ciò fu reso possibile dalla telematica, ovvero dall’unione delle metodologie e tecniche delle telecomunicazioni con l’informatica. In Italia la società che si è prodigata maggiormente in questo nuovo settore è Telecom Italia. Essendo l’unica grande società di telecomunicazioni, di proprietà dello Stato fino al 1997, operante nel nostro Paese, ha contribuito in maniera notevole allo sviluppo e alla distribuzione delle reti informatiche.
Il mio interesse per questo campo mi ha spinto perciò ad esaminare partendo da Telecom lo sviluppo delle reti telematiche in Italia.

## Slide 4
La storia di Telecom Italia parte dal 1923, quando il governo Mussolini decide di affidare a più concessionarie private la gestione della telefonia italiana. Lo Stato si riserva la rete telefonica a grande distanza, costituendo l’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST).
Fra le concessionarie spicca la STIPEL che è controllata da SIP (Società Idroelettrica Piemontese). Quest’ultima acquisisce anche il controllo di TIMO e TELVE, (altre due società concessionarie del servizio di telefonia) concentrando nelle proprie mani oltre metà del settore telefonico e diventando uno dei più rilevanti gruppi economici del Paese.
Nel 1933 lo Stato assume tutte le partecipazioni industriali tra cui il pacchetto di controllo della SIP. Quindi la metà del sistema telefonico italiano ritorna in mano pubblica. Nel ’58 altre due società telefoniche vengono acquisite dallo Stato. Per la prima volta dalle sue origini, tutto il sistema telefonico italiano – ad eccezione delle linee interurbane di lunga distanza e di quelle internazionali è controllato e coordinato da un solo gruppo. Nel 1964 le società concessionarie vengono fuse e incorporate nella SIP, la quale muta la propria denominazione in Sip-Società italiana per l’esercizio telefonico.
Nel 1994 mediante il Piano di riassetto delle telecomunicazioni, vi è la fusione fra SIP ed altre società telefoniche e ciò porta alla nascita di una nuova società che assume la denominazione sociale di Telecom Italia.(GRUPPO TELECOM ITALIA).
Nel 1995 viene stipulato l’atto di scissione parziale della società Telecom Italia mediante costituzione della Telecom Italia Mobile SpA.
Nel 1997 il Consiglio dei Ministri vara il Decreto per la privatizzazione di Telecom Italia: nasce Tin (Telecom Italia Net), l’accesso ad Internet di Telecom Italia.
Nel 1999 Olivetti S.p.A. ha acquisito il controllo di Telecom Italia S.p.A. e nel 2003 vi è stata la fusione fra le due società, che non ha minimamente modificato la denominazione.
Nel corso del 2005 sono state concentrate in Telecom Italia le attività del settore Internet già facenti capo alla controllata Telecom Italia Media Spa.

## Slide 5
Il Gruppo Telecom Italia è la società di telecomunicazioni più grande esistente in Italia. Nonostante la privatizzazione, Telecom esercita ancora una notevole influenza nel campo delle reti rispetto ad altre società. Infatti, l’aspetto tecnico della creazione e gestione delle reti telefoniche è ancora di sua esclusiva competenza. Pertanto il suo ruolo nel campo dell’Information and Communication Technology è rilevante e non teme concorrenza a differenza del campo dei servizi di Internet.

## Slide 6
“L’acronimo ICT (Information and Communication Technology) definisce uno snodo cruciale del processo di convergenza e della progressiva costruzione di reti globali di comunicazione”.(1)
Reti informatiche
Per poter comprendere al meglio il notevole supporto delle telecomunicazioni nel campo delle reti vi è la necessità di comprendere al meglio il concetto e la struttura di una rete informatica.
Una rete informatica è un insieme di sistemi per l’elaborazione delle informazioni messi in comunicazione tra loro.
Nel corso della storia informatica sono state create varie topologie di rete. Con il termine topologia si intende la disposizione dei nodi sulla rete. Ogni nodo è composto da un SERVER (computer di alte prestazioni ed alta affidabilità dedicato primariamente a fornire servizi) e uno o più CLIENT (computer che accede ai servizi o alle risorse del server). Le varie topologie di rete sono indicate nella tabella alla pagina seguente con una breve lista di pregi e difetti.
(1)F. Colombo, Atlante della Comunicazione, Hoepli, Milano, 2005

## Slide 7
Topologie di rete |  | Pregi/Difetti
RETE A STELLA |  | È caratterizzata da un punto centrale, centrostella, che è un elaboratore e diversi host connessi ad esso. Pregi un guasto ad un host non compromette le comunicazioni degli altri Difetti elevato traffico sul centrostella rottura del centrostella con conseguente interruzione delle comunicazioni per tutti gli host
RETE AD ANELLO |  | Una rete Token ring è un tipo di rete ad anello in cui la determinazione di quale calcolatore abbia diritto a trasmettere avviene tramite un particolare messaggio, detto token. All'interno di questa rete solo un calcolatore alla volta può trasmettere, quello in possesso del token. Pregi può coprire distanze maggiori di quelle consentite da altre reti senza l'aggiunta di amplificatori di segnale. Difetti esiste il rischio che gli host possano intercettare comunicazioni altrui. elevato traffico in tutta la rete il guasto di un host compromette la trasmissione di dati

## Slide 8
RETE BUS (ETHERNET) |  | Ogni host è collegato in modo lineare attraverso un cavo o tramite un hub. Pregi reti semplici da realizzare e poco costose. un guasto ad un host non compromette tutta la rete. Difetti ogni computer può intercettare le comunicazioni altrui elevato traffico in tutta la rete
RETE MESH (MAGLIA /GRAFO) |  | Non esiste infrastruttura, ogni nodo che fa parte della rete deve anche provvedere ad instradare i dati che non sono diretti a lui, si comporta a grandi linee come un Router. Molte tecnologie (Bluetooth, WiFi, WiMAX) permettono di creare reti mesh. Esistono, infatti, anche le Mesh Network adatte per fornire accessi wireless a larga banda in aree estese. Queste reti possono essere realizzate con sistemi basati su tecnologia radio, ottica e satellitare. Pregi reti semplici da realizzare, non hanno bisogno di infrastruttura, quindi possono essere create ad-hoc per uno scopo e poi spostate facilmente estendibili Difetti il mezzo fisico, se wireless, è condiviso e ciò riduce la banda

## Slide 9
Convenzionalmente vengono individuate due tipologie di reti:
LAN (Local Area Network) che si avvale principalmente di una topologia di rete di tipo BUS
WAN (Wide Area Network) basata su una topologia di rete MESH
Le reti LAN sono costituite da computer collegati tra loro all'interno di un ambito fisico delimitato (ad esempio in una stanza o in un edificio, o anche in più edifici vicini tra di loro) che non superi la distanza di qualche chilometro. Hanno dimensioni contenute, il che favorisce il tempo di trasmissione, che è noto. Le LAN tradizionali lavorano tra 10 Mbps e 100 Mbps, hanno bassi ritardi e pochissimi errori. Le LAN recenti operano fino a 1 Gbps. I computer sono collegati tra loro mediante hub o switch.
Un hub è un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento di una rete di comunicazione dati Nel caso, molto diffuso, delle reti Ethernet, un hub è un dispositivo che inoltra i dati in arrivo da una qualsiasi delle sue porte su tutte le altre. La semplicità del comportamento di un hub ne fa uno dei componenti più economici per costruire una rete.

## Slide 10
Uno switch si comporta in modo simile ad un hub ma con una maggiore intelligenza, in modo da non sprecare gran parte della banda, è leggermente più complicato e costoso. A differenza però di quanto farebbe un hub, uno switch normalmente inoltra i frame in arrivo da una qualsiasi delle sue porte soltanto a quella cui è collegato il nodo destinatario del frame. Possiede quindi l'intelligenza necessaria a riconoscere i confini dei
frame nel flusso di bit, immagazzinarli, decidere su quale porta inoltrarli, trasferirli verso una porta in uscita, trasmetterli.

## Slide 11
Ecco qui di seguito un esempio di rete LAN.

## Slide 12
Le reti WAN sono usate per connettere insieme più reti locali (local area network o LAN) in modo che un utente di una rete possa comunicare con utenti di un'altra rete (esempio: Internet). Ciò avviene mediante un dispositivo chiamato router.
Il router è un apparecchio che "distribuisce" la connessione a X computers simultaneamente. Tale distribuzione può avvenire anche senza fili, in tal caso il router viene generalmente chiamato "Access Point Wireless". In genere il router ha sempre bisogno di un modem che gli fornisca la connessione internet, in quanto il compito del router non è quello di eseguire la connessione internet, ma quello di distribuirla. Spesso però il router ha un modem integrato.

## Slide 13
Ecco qui di seguito un esempio di rete WAN.
Router
Router
WAN

## Slide 14
Un proficuo incontro
Fino agli anni ’60 però non essendovi alcun tipo di supporto delle telecomunicazioni all’informatica le reti possibili erano solo fra elaboratori risiedenti all’interno dello stesso edificio (LAN). Non vi era la possibilità di elaborare a distanza delle informazioni. Vi erano dei CED (Centro Elaborazione Dati) dislocati sul territorio ai quali venivano consegnate manualmente le informazioni da elaborare. Al termine delle elaborazione i risultati venivano riconsegnati al mittente manualmente. Si trattava perciò di sistemi informatici DECENTRATI.
Rossi Spa
CED

## Slide 15
Verso gli anni ’70 venne inventato un dispositivo elettronico che rese possibile la comunicazione di più sistemi informatici utilizzando una normale linea telefonica. Questo dispositivo fu chiamato MODEM (modulatore/demodulatore).Ciò rese possibile una proficua collaborazione tra il campo informatico e quello delle telecomunicazioni. I dati all’interno di un’azienda venivano mediante il modem convertiti dal formato digitale a quello analogico affinché potessero essere trasportati tramite il doppino telefonico (cavo Telecom utilizzato per la rete telefonica) fino al CED nel quale un altro modem provvedeva all’operazione contraria. Con questo procedimento l’elaborazione delle informazioni divenne più veloce e sicura perché l’azienda interessata interagiva direttamente con il CED senza intermediari. Questo tipo di sistema informatico è definito CENTRALIZZATO.
Rossi Spa
CED

## Slide 16
Dagli anni ’70 ad oggi il sistema di trasmissione dati non è cambiato nella sua struttura anche il sistema informatico si è evoluto in uno distribuito (nodi dotati di capacità di elaborazione autonoma). I dati vengono ancora trasmessi via modem, ma la velocità di trasmissione di quest’ultimo si è notevolmente elevata. Ciò è dovuto non solo allo sviluppo di nuovi modem, ma anche al potenziamento dei cavi. Al tradizione doppino telefonico si sostituirà la fibra ottica, come già avviene in alcune città, a meno che non si riesca a migliorare il throughtput (quantità di informazioni nell’unità di tempo) del doppino telefonico. Illustro qui di seguito le più importanti differenze tra i due cavi.
Doppino Telefonico | Fibra Ottica
Costituito da doppio filo di rame intrecciato per neutralizzare l’influenza dei campi elettromagnetici. | Costituto da un sottile filo di vetro al cui interno viaggiano i fotoni (particelle luminose) non soggette ad interferenze.
Cablaggio economico | Cablaggio costoso
Diffusione capillare | Presente solo in alcune città
Throughtput basso | Throughtput elevato (Gigabit/secondo)
Guaina in plastica
Conduttori
Cono di accettazione
Fibra ottica
Fotoni

## Slide 17
Internet e TCP/IP
Internet (dal latino inter, "fra" e dell'inglese net, "rete") è la più grande rete telematica mondiale, e collega alcune centinaia di milioni di elaboratori per suo mezzo interconnessi. E’ anche definita rete globale.
Per poter gestire lo scambio di informazioni al suo interno ci si avvale di un protocollo TCP/IP. Con il termine protocollo in gergo informatico si intende un insieme di regole comuni su come devono essere organizzate le informazioni da trasferire. In particolar modo il protocollo TCP/IP (Trasmission Control Protocol /Internet Protocol) è uno standard che definisce la comunicazione tra reti diverse (internetworking). Gli elementi principali del TCP/IP sono
Indirizzi IP
Subnet Mask
Frame IP
Classi d’indirizzo

## Slide 18
Indirizzi IP
Ogni computer in una rete possiede un indirizzo denominato IP. E’ un numero composto da 32 bit (E: 00010011.01100111.11001111.00001101).
IP binario | 11000000.10101000.11011100.00000001
IP decimale(*) | 192.168.220.1
(*) con 8 bit si può al massimo rappresentare in decimale il numero 255.
Ogni indirizzo IP è diviso in due parti:
Network address (Indirizzo di rete)
Host address (Indirizzo host, computer ospite).
Per comprendere all’interno di un indirizzo IP la parte di rete è necessario conoscere la Subnet Mask.

## Slide 19
Subnet Mask
Il TCP/IP definisce anche una subnet mask decimale. Essa seleziona la parte di rete dell’indirizzo IP con il numero 255.
Indirizzo IP | 172.16.10.100
Subnet Mask | 255.255.0.0
Indirizzo di rete | 172.16.0.0
In una rete tutti i computer devono avere la stessa subnet mask e il medesimo indirizzo di rete.

## Slide 20
Frame IP
Il protocollo TCP/IP utilizza una tecnica di commutazione di pacchetto. Perciò ogni messaggio viene suddiviso in pacchetti e instradato diversamente. Una volta giunto a
destinazione ogni frame viene riassemblato per ricostruire il messaggio di partenza. Un frame (pacchetto) di informazioni IP è organizzato nel seguente modo.
Destination
Address
10.80.40.5
Source
Address
10.80.40.1
Header
Indirizzo IP di destinazione
Indirizzo IP del mittente
Progressive Number
1
0.5 – 4 KB
CRC
Data
Trailer
Dati messaggio
Coda (controllo errori)
Numero progressivo di pacchetto

## Slide 21
Classi di indirizzo
Gli indirizzi IP vengono classificati in:
Pubblici;
Privati.
Pubblici
Sono unici al mondo in Internet e sono assegnati da enti internazionali GARR/IANA. Essi a loro volta delegano parte del loro potere a ciascun ente nazionale. (Esempio: i domini .it sono assegnati dalla società italiana Nic).
GARR/IANA
.com - .edu - .gov - .net - .org …
NIC
.it
Italia
…
Germania
.de
Es: libero.it
Es: digiland.libero.it
Es: web.de
Es: games.web.de
Top Level Domain
First Level Domain
Second Level Domain
General Top Level Domain

## Slide 22
Tali società forniscono gli IP numerici che tramite il DNS vengono convertiti in nomi. Il DNS, infatti, è l'acronimo di Domain Name System ed è un database che gestisce la traduzione di un nome di dominio in un numero IP e viceversa da un
numero IP ad un nome di dominio. (esempio: numero IP: 81.113.40.29 nome di dominio: itcbramante.it).
Privati
Sono indirizzi autorizzati per le reti private: vengono eliminati da quelli pubblici in Internet. Sono definiti dagli organismi di standardizzazione internazionali di Internet. Esistono tre tipologie di indirizzi in base alla classe di subnet mask utilizzata.
Classe | Subnet Mask | Indirizzo di partenza | Indirizzo finale dell’intervallo | N° computer max per indirizzo | Indirizzo IP | Indirizzo IP di Broadcast(*)
C | 255.255.255.0 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 256-2=254 | x.x.x.0 | x.x.x.255
B | 255.255.0.0 | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 2562-2=65534 | x.x.0.0 | x.x.255.255.
A | 255.0.0.0 | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 2563-2=16777214 | x.0.0.0 | x.255.255.255
(*) L’indirizzo di broadcast è quell’indirizzo IP che permette di inviare un messaggio a tutti i computer della medesima rete.

## Slide 23
ISP rete fissa
Nel 1997 il Consiglio dei Ministri vara il Decreto per la privatizzazione di Telecom Italia e ciò porta alla nascita di nuove società di telecomunicazioni che si propongono anche come ISP (Internet Service Provider). Tali società forniscono non solo l’accesso ad Internet ma anche servizi concorrenziali a quelli Telecom. Tra le maggiori società troviamo Wind e Fastweb. Nella pagina seguente riporto una tabella che chiarisce quali sono e da chi sono gestiti i servizi più importanti della rete geografica (Internet).
E’ un'azienda italiana di telecomunicazioni. Nasce alla fine del 1997 grazie all'investimento di ENEL, France Télécom e Deutsche Telekom, ma attualmente la quota di maggioranza appartiene al magnate egiziano delle telecomunicazioni Naguib Sawiris,
Per numero di abbonati è il terzo operatore italiano di telefonia cellulare (18,3% del mercato) e, con il marchio dell'acquisita Infostrada, il secondo di telefonia fissa. Da Infostrada ha anche acquisito il marchio "Libero", che è uno dei principali Internet service provider italiani nonché il primo portale italiano per numero di visitatori.
E’ un'azienda italiana di comunicazioni. Nasce nel settembre 1999 a Milano come accordo fra e.Biscom e la multiutility comunale milanese Aem con il fine di realizzare una rete in fibra ottica che copra il territorio comunale della città di fondazione.
E’ specializzata nella telefonia terrestre, nelle connessioni a banda larga e nella televisione via cavo diventando la più importante azienda italiana delle comunicazioni in fibra ottica.

## Slide 24
SERVIZI INTERNET |  |  | 
WWW (World Wide Web) → rete di risorse di informazioni, basata sull'infrastruttura di Internet. | Standard non proprietario | Standard non proprietario | Standard non proprietario
FTP (File Transfer Protocol) → è un servizio che fornisce gli elementi fondamentali per la condivisione di file tra host (terminali collegati ad Internet). | Standard non proprietario | Standard non proprietario | Standard non proprietario
E-Mail (posta elettronica) → è un servizio internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere dei messaggi. |  |  | 
Telnet → protocollo di rete utilizzato per fornire all’utente sessioni di login remoto di tipo linea di comando tra host su internet | Standard non proprietario | Standard non proprietario | Standard non proprietario
File sharing → condivisione di file all'interno di una rete comune. | Non consentito | Non consentito | Non consentito
Chat → dialogo in tempo reale tra due o più utenti in uno spazio virtuale chiamato chatroom. |  |  | 
Streaming → flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni su Internet. Può essere: live on demand (su richiesta) |  | Non offerto | 

## Slide 25
ISP rete mobile
La concorrenza nei confronti di Telecom non è circoscritta alle sole società di telecomunicazioni che si avvalgono della rete fissa. Negli ultimi anni, società di telefonia mobile (es: Vodafone) si offrono anche come ISP, fornendo accesso ad Internet e ad altri servizi senza avvalersi della rete fissa.
Sottoscrivendo un contratto con tali società si ha a disposizione un modem USB che consente di connettere il pc fisso o portatile in Banda Larga senza bisogno di alcun collegamento alla rete fissa. Grazie alla SIM inserita al suo interno, l’Internet Box apre una connessione dati wireless in modalità BroadBand, con una velocità fino a 3,6 Mbps in ricezione e fino a 384 Kbps in invio. La rete Broadband è già disponibile su un'area equivalente a quella dell'UMTS.
Illustro qui di seguito alcune informazioni su Vodafone e sulla sua offerta Internet Box.
Vodafone Group Plc (VOice-DAta-FONE) è un'azienda multinazionale di telefonia cellulare con sede a Newbury in Inghilterra. È attualmente il secondo operatore italiano di telefonia cellulare per numero di clienti. Al 31 dicembre 2006 la copertura risulta essere:
99,4% della popolazione per i servizi GSM/GPRS (97% del territorio)
70% della popolazione per i servizi UMTS
Sim interna al modem
Modem USB

## Slide 26
Bibliografia:
www.borsaitaliana.it , visitato il 6 Giugno 2007
www.telecomitalia.it visitato il 30 Maggio 2007
www.tecnoteca.it visitato il 6 Giugno 2007
www.vialattea.net visitato il 9 Giugno 2007
www.wind.it visitato il 10 Giugno 2007
www.fastweb.com visitato il 5 Giugno 2007
www.wikipedia.it visitato il 30 Maggio 2007
www.vodafone.it visitato il 10 Giugno 2007
www.nic.it visitato il 14 Giugno 2007
www.iana.org visitato il 14 Giugno 2007
www.web.de visitato il 14 Giugno 2007
F. Colombo, Atlante della Comunicazione, Hoepli, Milano, 2005